IVCN Compiti guidati – Aspetti teorici con relativi esercizi guidati per la settimana dal 02-03-20 al 06-03-20

Studiare con attenzione questa piccola dispensa sugli aspetti teorici riguardo semplici esercizi applicativi oleodinamici. Vi chiedo di seguire con attenzione le indicazioni di seguito da me impartite, scritte, ma valide come se stessi spiegando in classe.

Per quanto mi riguarda, ho cercato di inserire molteplici immagini per rendere l’argomento comprensibile e posto in modalità semplificata.

Ovviamente, vi si richiede di leggere, comprendere e fissare bene questi concetti. Quindi, quello che sarebbe necessario è che possiate investire il opportunamente il vostro tempo a studiare questi argomenti, eseguendo più volte, in modo autonomo gli esercizi che vi ho proposto.

SUGGERIMENTO:

Provate e riprovate sul quaderno ad eseguire tutti i passaggi numerici degli esercizi che vi ho proposto. Inoltre NON dimenticate di provare e riprovare ad eseguire anche l’analisi dimensionale delle varie grandezze. Mi raccomando di NON limitarvi a leggere tali esercizi ma di provare ad eseguirli, per conto vostro, sul quaderno e solo dopo averci provato, di andare a controllare la soluzione su tale dispensa.

Aspetti teorici per poter svolgere in modo chiaro ed esauriente gli esercizi:

Esercizio guidato 1:

Vi chiedo di provare ad analizzare autonomamente i risultati ottenuti della spinta e del tiro. Mi permetto di chiedervi questo perché, con le vostre conoscenze, competenze e abilità dovreste essere in grado di commentare da soli tali risultati.

Esercizio guidato 2:

svolgimento guidato

Ovviamente, a livello commerciale non esistono diametri di pistoni pari a 79mm ma si dovranno opportunamente visitare le tabelle normalizzate UNI EN ISO dell’oleodinamica, come quella riportata sotto:

Esercizio guidato 3:

Svolgimento guidato:

b)

F=10000x9,81=98100N

A2=((((0,1)^2)/4)-((((0,07)^2)/4)=4,01x10^(-3)m^2

P2=(F/A2)=(98100N/4,01x10^(-3)m^2)=24463840,40Pa

P2=(24463840,40/10^5)=244,64bar

Spero abbiate notato che nella risposta a) si è voluto fare in modo di avere [daN/cm^2] così da avere subito il risultato in [bar] mentre, nella risposta b), sono stati eseguiti tutti i passaggi, passando dai [Pascal] fino ad ottenere i [bar].

PICCOLO FORMULARIO PER POTER CONTINUARE GLI ESERCIZI:

Non credo di dover aggiungere altro, perché queste formule si utilizzano nel corso di macchine, in terza superiore, quando si affrontano le macchine operatrici sui fluidi.

Esercizio guidato 4:

Svolgimento guidato:

Esercizio guidato 5:

Svolgimento guidato:

La dispensa-guida per studiare e capire i semplici esercizi di oleodinamica è terminata.

Nel caso in cui aveste delle domande da pormi, non esitate a farlo scrivendomi per mail le vostre richieste.

Buon lavoro a tutti!!

Maddalena Ferrari