## Slide 1
Come compilo una tabella di verità per una funzione a tre variabili?
Prima di tutto esplicito tutte le possibili configurazioni in ingresso (nel caso di 3 ingressi saranno 8 combinazioni)
0 | 0 | 0
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 0
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
1 | 1 | 1

## Slide 2
Analizzo ora la funzione
Uso le proprietà della somma: se un addendo è vero tutta la funzione sarà vera
Analizzo ogni addendo singolarmente e. per ognuno. considero la tripletta di ingressi che lo rende vero
Questo elemento vale vero (1) quando A, B e C sono falsi (0), inserisco quindi 1 in corrispondenza di 0 0 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 0
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
1 | 1 | 1
1
Vado avanti con il secondo elemento: è vero quando A B C sono
Rispettivamenti falso vero falso, inserisco quindi un 1 in
Corrispondenza degli ingressi 010
1
Il terzo elemento è vero quando gli ingressi A B C sono falso vero
E vero, inserisco quindi un 1 in corrispondenza di 0 1 1
1
Il quarto elemento è vero quando gli ingressi ABC sono rispettivamente vero vero falso. Aggiungo un 1 all’ingresso 1 1 0
1
Il quinto elemento è vero per la tripletta vero falso falso
1
Le altre combinazioni di ingresso saranno quindi 0
0
0
0

## Slide 3
Come posso semplificare questa funzione? Uso le mappe di karaught
Per una funzione con tre ingressi mi serve una mappa con 8 elementi
AB
C
0
1
0 0 0 1 1 1 1 0
Per ogni valore vero della tabella di verità inserisco un 1 nella mappa
Il primo valore 1 corrisponde alla tripletta 0 0 0: cerco la cella della mappa relativa ai valori 0 0 0 e segno 1
1
Gli altri valori a 1 nella tabella di verità corrispondono alle triplette 0 1 0, 0 1 1, 1 0 0 , 1 1 0
1
1
1
1
Provo ad immaginare questa mappa come un cilindro, unendo i due lati corti. In questo modo le celle 0 0 0
E 0 0 1 saranno adiacenti alle celle 1 0 0 e 1 0 1

## Slide 4
Cerco ora di raggruppare gli 1 adiacenti in gruppi il più grande possibile. Il numero degli elementi deve essere
Una potenza di 2 (1, 2, 4, 8)
C
0
1
0 0 0 1 1 1 1 0
1
1
1
1
1
Per ogni gruppo controllo gli elementi costanti: Per il gruppo di 4 A e B variano mentre C resta costante a 0
Per il gruppo da due A e B rimangono costanti con 0 e 1 per tutte le celle del gruppo
IL primo gruppo lo posso rappresentare con e il secondo con
Y = +
È la semplificazione della nostra funzione di partenza